Załączniki nr 2
Część 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO KRIOTERAPII NA CIEKŁY AZOT – 1 SZT

NAZWA.......................(PODAĆ)
PRODUCENT.............................................(PODAĆ)
TYP/MODEL.........................................................(PODAĆ)

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	APARAT DO KRIOTERAPII NA CIEKŁY AZOT – 1 SZT
1	Aparat pneumatyczny / ze zbiornikiem 35l	Tak
2	Czynnik chłodzący: ciekły azot	Tak
3	Temperatura zimnego strumienia do – 170°C	Tak, podać
4	Kolorowy ekran dotykowy LCD	Tak
5	Wymiary: 470 x 740 x 982 mm	Tak, podać
6	Maksymalny pobór mocy: 140VA	Tak, podać
7	Mobilna podstawa przystosowana do umieszczenia zbiornika	Tak
8	Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku	Tak
9	Panel sterujący umożliwiający regulację czasu zabiegu	Tak
10	Zasilanie: 230V	Tak
11	Masa urządzenia (bez azotu): max. 25kg	Tak, podać
12	Urządzenie bezciśnieniowe	Tak
13	Gwarancja min. 24 m-ce	Tak, podać

….........................................................
data, podpis osoby upoważnionej